## Slide 1: Energie, où allons nous? Quelques repères…
Conférence citoyenne Fourqueux Saint Germain-en-Laye
Espace Pierre Delanoë

## Slide 2: Électricité, des rubans et des pointes
Courbe de consommation, variations quotidiennes (moins de 1 à 2) et saisonnières (de 1 à 3)
  https://www.rte-france.com/eco2mix/la-consommation-delectricite-en-france
    Sensibilité l’hiver, diminution de la température extérieure de un degré, 2400 MW de puissance appelée en plus sur toute la France
    Minimum de 29 660 MW en été et maximum de 88 440 MW en hiver en 2021
    Puissance maximale le 8 février 2012 à 19h de 102 098 MW
Équilibre en temps réel entre demande et production, piloté par la stabilité de la fréquence électrique de 50 HZ
Notes:     Nécessité de l’isolation thermique des bâtiments (en hiver – 1 degré, consommation + 2400 MW), importance de la maîtrise de la consommation et de l’effacement des pointes, prévoir le développement des véhicules électriques avec stockage batteries locales dont l’effet peut être neutre
    Penetration croissante de l’électricité dans l’économie, mais maitre de la consomamtion énergétique, conduit à stabilisation de la demande en électrique, . On n’est plus sur des taux de croissance à deux chifrfres, meme pas à un chiffre. En Franc et en Europe
    Le monde sur un demi siecle, de 1973 à maintenant, , la population mondiale a pratiquement doublé en passant de 4 à 8 milliards d’habitant. La demande en énergie a égalment un peu plus que doublé.
    La demande en électricité a quant à elle été multipliée par 4, illustrant la pénétration croissante de l’électricité dans l’économie mondiale.
    La demande en électricité de la Chine en 2017 , 6302 TWh, avec 1,4 milliards d’habitants, dépassaient la demande mondiale d’électricité de 1973 Alors que la popualtion mondiale était de de 3milliards 900 millions d’ahbitants.
    Compteur Linky, présent dans 35 millions de points de consommation en France, permet de connaitre précisément sa consommation, de savoir la modérer, d’éviter tout gaspillage

## Slide 4: Electricité, plus de 500 millions de clients connectés en temps réel
L’interconnexion électrique ouvre l’Europe à ses voisins, en Turquie, Ukraine et Maghreb, avec la même fréquence de 50 HZ de Tunis à Istamboul en passant par Athènes, Paris et autres, à la vitesse de la lumière
https://www.entsoe.eu/data/map/
Et la France bénéficie d’un positionnement géographique favorable
https://www.rte-france.com/eco2mix/les-echanges-commerciaux-aux-frontieres
Exportations maximales de 17415 MW le 21 février 2019 Importations maximales de 13863 MW le 3 avril 2022
Notes: Dimension spatiale de l’électricité, mais aussi temporelle
Dans le temps réel à la vitesse de la lumiére, pas seulement de l’information, mais aussi de l’énergie,
Pas fait en un jour. Interconnexion electrique avant la deuxieme guerre mondiale éexistait déjà. Elle était tirée par les compagnies de chemins de fer qui disposaient de barrages dans le massif central .
L’electrification rurale à la sortie de la deuxieme guerre mondiale a permis que chaque hameau et village de France dispose de l’alimentation électrique.
L’interconnexion électrique entre pays eurepéennes s’est faite très tôt dans els années 60/70 avec des echanges entre compagnies d’électricité, et des particpations corisées entre uisnes de productionN de pays difféents, . Nous disposons de présnce en Belgique d’EDF qui date de ces années là. Réciproquement, EDF a développé dans les années 70/80 des contrats d’allocation de de production adossés à des centrales françaises. Electricité de Laufenbourg, Gourpement d’électriciens suisses CNP, EnBW, Electrabel, ont été ou le sont encore partenaires dans une douzaine de réacteurs du parc français.
Échelle de temps immédiate, à des temps tres long, des barrages centenaires. Les usines de productions d’électicité sont investissements lourds, les réseaux d’électrcité sont des infrastructures lourdes et vitales pour la population, pour léconomue.
Entre 1973 et 2020 alors que la population faisait moins que doubler, la demande en énergie a doublé, et celle en électricité été multiplié par plus de 4 La demande en électricité de la Chine dépasse aujourd’hui celle du monde en 1973.
La seule demande en électicité de la Chine en 2017 a dépassé la demande mondiale d’électricité dans le monde en 1973, 6000 Milliards de kWh
. Une très forte inégalité à travaer le monde . En Europe et Russie , autour de 5 à 7 MWh par habitant, avec une Chine qui en est très proche des 5 MWh par habitant
Entre 10 et 15 Mwh par habitant aux US et Canada
L’Inde 1 Mwh, encore loin de al Chine, pourtant à population équivalente, et le Nigeria à 0,1 MWh, pourtant 8 eme exportateur mondial de pétrole. Rapport de 1 à 100 qui illustre le chemin qui nous reste à aprcourir, d’un coté pour etre plus sobres et efficaces, et de l’autre coté pour permettre le dévelooppement.

## Slide 6: Enjeu de l’acceptation des ouvrages
Toute implantation industrielle exige une concertation avec population et territoire, pas seulement pour les industries à risques et les infrastructures
Pour l’électricité, l’acceptation concerne les usines de production d’électricité, comme les ouvrages de transport et de distribution
  Multi usages de l’eau et débit réservé pour les rivières
  Implantation foncière ou maritime, et concertation avec agriculteurs ou pêcheurs
  Intégration paysagère
  Risques industriels, tenue des barrages, risques nucléaires…
Enjeu de l’information et de la concertation, du contrôle par la puissance publique, des débats publics, des enquêtes publiques, des commissions locales d’information, des relations avec les élus de proximité…

## Slide 7: Sur le périmètre France, quelle production?
Bonne nouvelle, l’ électricité française est déjà quasi décarbonée, grâce au parc existant hydraulique et nucléaire
https://app.electricitymaps.com/map
Diversité en France de la production d’électricité
https://www.rte-france.com/eco2mix/la-production-delectricite-par-filiere
Notes: Pour mémoire, priorité à la lutte contre l’effet de serre climatique : deux sources majeures d’émission de gaz carbonique en France, le transport et le logement/tertiaire
La production d’électricité dans le monde c’est deux tiers des énergies fossiles, la première source de production d’électricité &étant lencore le charbon.
La Chine est le premier producteur mondial de charbon et premier improtateur de charbon.
A noter que la consommation par habitant de la France et de l’Allemagne sont tres proches, 7 Mwh par habitant. Mais facteur 5 dans leurs émissions respectives de CO2 induite par la prodcution d’électricité

## Slide 10: Renouvelable, où en sommes nous ?
Nouveau renouvelable, éolien et solaire, intermittent
Requiert des moyens de production ou de stockage pilotables complémentaires
Opportunité d’une production plus locale et diversifiée
Nouvelle architecture et renforcement des réseaux électriques
ENR soutenu: (cf délibération CRE 2022 – 202)
    éolien terrestre : 92,9: euro le MWh - éolien maritime: 166 Euro le MWh,
    solaire : 236,7 euro le MWh ,
  Baisse des coûts ces dernières années, mais forte dépendance au coût acier, béton, composants importés , qui, par le volume engagé, peut faire perdre sa rentabilité
  Investissements très importants en volume ( 800 Milliards d’euro annoncés à investir en Europe dans l’éolien maritime)
Appétence des investisseurs internationaux mais domaine hyper régulé
Notes:   Plusieurs centaines de millards de d’euors e,n Europe pour el réseau
  Cf délibération CRE 2022 – 202
    https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/evaluation-des-charges-de-service-public-de-l-energie-pour-2023
    Pour les invesitissements dans l’off shore, 800 Milliards d’euro en Europe, qui restent à réalsier, cf dossier maître d’ouvrage projet Eolien Oléron)
Risque pour les inbesisseurs, regulatoire campagnes de soutine mediatiques

## Slide 12: Hydraulique, atout important
Hydraulique, fil de l’eau. Intermittent, ou barrage, pilotable
Enjeu stratégique du pompage et du stockage
Forte sensibilité au climat, régimes de sécheresses et de grandes pluies
Enjeu de sûreté hydraulique, tenue des barrages et débit dans les rivières et fleuves
Faible dépendance au coût des matières premières sauf pour le nouvel hydraulique, limité en France
Notes: Enjeu du renouvellement des concessions hydrauliques, les barrages étant propriété de l’Etat ou des collectivités territorales
  Enjeu pour la sureté du systéme Cf
  https://eepublicdownloads.entsoe.eu/clean-documents/pre2015/publications/ce/otherreports/Final-Report-20070130.pdf
Certains barrages sont centenaires

## Slide 14: Gaz, coeur du pilotable ou seulement pointe?
Indispensable pilotable pour répondre à la demande en électricité si pas de vent, pas de soleil, peu d’hydraulique, et, peu ou pas de nucléaire….
  En régime anticyclonique, attention aux vagues de froid sur plusieurs jours et nuits sur toute l’Europe de l’Ouest, le gaz demeure à ce stade nécessaire à l’Europe
Europe dépendante, malgré gisements de la Norvège, en Méditerranée et autres donc un enjeu géostratégique
Énergie carbonée, non neutre pour l’effet de serre climatique
Marginal mais utile dans la production d’électricité en France, quelques pour cent, pour la pointe ou la semi-base, en base et semi base dans les pays n’ayant pas de nucléaire
Notes: Gas de schiste refusé en Europe mais importé d’US!
Le gaz était un facteur géopolitique de la guerre en Syrie, refus de la traversée du gazoduc venant du Quatar, conflit dans l’exploitation des importants gisements de Méditerranée

## Slide 15: Nucléaire dans le monde
426 réacteurs industriels de production d’électricité en exploitation à travers le monde
  Amérique du Nord, Asie, Europe
  Présence encore limitée en Afrique (Afrique du Sud) et en Amérique latine ( Argentine, Brésil)
  https://pris.iaea.org/pris/
57 réacteurs en construction
  Dont 18 réacteurs en Chine, 8 en Inde, 4 en Russie, … 2 aux US, 1 en France, 1 en Slovaquie …
  Nouveaux pays entrants: Emirats Arabes Unis, Bangladesh, Egypte, Biélorussie…
Notes: Le monde ne peut pas se permettre un nouveau Tchernobyl ou Fukushima
Role AIEA, gouvernemental WANO, évaluation croissée entre pairs , dans une communauté mondiale, mise en place après Tchernobyl,
Séparation nucléaire civil et militaire
Propulsion navale civile déjà en Russie, projets aux US (cf Bill Gates qui s’y intéresse)
Réacteurs de troisième génération ( sûreté renforcée et absence d’impact durable pour population et territoire )
  Grande puissance ( type EPR Taishan 12 , OEL 3, Fla3, Hinckley Point C) et petits réacteurs (SMR type Nuward issus de la propulsion navale et autres innovations)

## Slide 16: Enjeu premier de la sûreté nucléaire
Energie très concentrée, contrepartie, sûreté nucléaire en priorité une
Concerne l’ensemble du cycle du combustible nucléaire, y compris pour le traitement ultime des déchets nucléaires
Triple exigence.
  Stabilité institutionnelle, gouvernance publique engagée sur le long terme
  Capacité scientifique et compétence industrielle
  Et responsabilité première de l’exploitant nucléaire, sous le contrôle étroit de l’Autorité de Sûreté et des Pouvoirs Publics
Notes: Gouvenance publique, un démarche deengagement pluriannuel, territoire engage sur plusierus siéelce,s concernent le niveai loacal terriorei d’accueil, les élus et les partenaires sociao économqies, le national,
( exemple Flamanville 12, sur quelques dizaines d’ha, alimentation en électricité de Bretagne et Normandie réunies)
sûreté en priorité une, de la conception à l’exploitation, puis à la déconstruction, conditionne performance, transparence et acceptabilité durable
en compte du retour d’expérience de Three Mile Island aux US ( 1979 – interface homme machine et prise en compte de l’erreur humaine), de Tchernobyl en Ukraine en 1986 ( valorisation de la place de l’homme et culture de sûreté) , et de Fukushima au Japon en 2011 ( prise en compte des agressions naturelles exceptionnelles)

## Slide 17: le nucléaire, un atout pour l’Europe ?
  En Europe, nucléaire présent dans 16 pays, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République Tchèque, Ukraine
    Situation très contrastée entre pays
  Prolongement de la durée d’exploitation des réacteurs existants
    50 à 60 ans en France, revue de conformité et augmentation du niveau de sûreté tous les dix ans, prise en compte pour l’ensemble du parc d’un objectif de sûreté au plus près des nouveaux réacteurs
    Arrêt prématuré en 2020 de Fessemheim (1800 MW) sur décision des Pouvoirs Publics. Manque à gagner sur 20 ans
    80 ans aux US
Notes:     Des pays qui continuent, finlande, Suede , Slovaquie, Pays bas, France
    Qui renoncent, ou ont renoncé, Italie, Belgique, Espagne, Suisse, raison acceptation et compétitivité
    Nouveaux pays entrants, Pologne?
    Ukraine est un pays en guerre
    Nécessité de reprendre en France la PPE qui prévoit, après l’arrêt en 2020 de Fessemheim (1800 MW) l’arrêt prématuré de 12 autres réacteurs
    Aux Etats Unis, pour réacteurs similaires, autorisations à 80 ans déjà étudiés pour treize réacteurs
    https://www.nrc.gov/reactors/operating/licensing/renewal/subsequent-license-renewal.html

## Slide 18: Compétitivité du nucléaire
Coût du nucléaire Parc en exploitation : 42 Euro le MWh, suivant ARENH fixe entre 2012 et 2022
Faible disponibilité conjoncturelle nucléaire France
  Programmée (mises à niveau décennales - cadence industrielle)
  Fortuite, (Covid–Corrosion pour différents réacteurs dont les plus récents)
  40 GW visé au 1/12/22 et 50 GW au 1/1/23 (cf dossier passage hiver RTE)
Nouveau nucléaire : Débat public EPR 2 à partir du 27 octobre 2022
Notes:   Cout intègre déconstruction et déchets nucléaires 64,8 MEuro provisionnés cf p398
  https://www.edf.fr/sites/groupe/files/2022-03/edf-urd-rapport-financier-annuel-2021-fr-v2.pdf
  pour la part de production nucléaire (100 TWh) mise à disposition des concurrents d’EDF, + 20 Twh à 46,2 euro le MWh en 2022, prix et volume en cours d’actualisation pour 2023
    surcoût EPR Flamanville 3, bénéficie du retour d’expérience de Taishan 1 et 2 en Chine, et de Olkiluoto 3 en Finlande désormais à pleine puissance. Débat Public EPR2 à partir du 27 octobre 2022
    Hinckley Point C , Référence du CFD (Contract for Difference) 92,50 £2012/MWh sur 35 ans
EPR 2 : cf dossier débat public à partir du 27 octobre 2022, pour 60 ans et plus de durée d’exploitation
Préserver diversification de l’origine d’approvisionnement de l’uranium (quelques pour cents sur le prix du MWh nucléaire) et la fermeture du cycle de combustible avec demain, la filière rapide (aberration de la décision d’arrêter la recherche sur le rapide et l’abandon du Programme Astrid)
La diversification d’approvisionnement est sur plusieurs continents, Afrique, mais aussi Asie, Océanie, Amérique

## Slide 19: Quel coût pour le consommateur final ?
Agir d’abord sur le volume, consommation domestique, quelques milliers de kWh par an, soit quelques MWh par an
  Un fer à repasser, puissance de un kW
  Une machine à laver, puissance de quelques kW, attention à la durée des cycles…
  Un chauffe eau, puissance de quelques KW, attention à durée des douches…
  Une lampe, led, quelques W, des dizaines de lampes, des dizaines de W…
  Un ordinateur en veille, quelques dizaines de W…. 24h sur 24?
Adopter une température raisonnable, éteindre éclairage inutile, débrancher appareils en veille, décaler les machines de lavage aux heures creuses….

## Slide 20: Composition de la facture
La facture pour le particulier se décompose en trois volets, un tiers environ chacun
  L’énergie, avec liberté pour chacun, en France depuis 2008, de choisir son fournisseur d’énergie, et maintien de la possibilité de rester, pour les clients domestiques, au tarif réglementé. Au fournisseur de s’appuyer soit sur sa propre production, soit sur le marché d’électricité
  L’acheminement ( RTE pour le transport, les « autoroutes » d’électricité, et ENEDIS pour les « routes nationales, départementales et vicinales d’électricité »), payé suivant le principe du timbre poste. Incidence du prix de marché pour achats des pertes. Contribue aux investissements dans les réseaux
  Les taxes, dont contribution au service public de l’électricité, versée au budget public
Notes: L’énergie
  Dépendance au marché de gros de l’électricité
  Tarif réglementé, pour ceux qui y restent, progressivement adossé au marché de gros de l’électricité pour « ouvrir à la concurrence »
L’acheminement
  exigence faite à RTE et à ENEDIS de s’approvisionner sur le marché de gros de l’électricité pour les pertes par effet Joule sur le réseau ( 30 TWh pour ENEDIS et 10 TWH pour RTE), pour « bénéficier des opportunités de marché »
  Le tarif réglementé doit permettre de financer l’Investissement sur le réseau électrique pour introduire le développement massif du renouvelable intermittent aujourd’hui engagé
Les taxes comprennent notamment la CSPE la contribution au service public de l’électricité, 22,5 euro par MWh reversée au budget public.
  A noter que le coût du soutien aux énergies renouvelables, financé par le budget public, dépend des prix de marchés de l’électricité, (soutien des ENR en métropole, +2,9 Meuro en 2021 et prévision de – 4,3 Meuro en 2022)
    https://www.cre.fr/Documents/Deliberations/Decision/evaluation-des-charges-de-service-public-de-l-energie-pour-2023

## Slide 21: la facture pour le particulier a déjà subi une augmentation de 52% entre 2010 et 2021
Facture (tout compris – énergie, acheminement et taxes) en France pour le particulier
  194, 6 euro le Mwh en France en 2021 contre 128, 3 Euro /Mwh en 2010, soit 52 % d’augmentation en une dizaine d’années, avant retour de l’inflation généralisée
  La France qui se situait dans les pays les moins chers en 2010, se retrouve désormais parmi les nations européennes les plus chères pour le particulier
  Elle se rapproche de l’Allemagne, sans encore la dépasser, Allemagne qui a vu aussi ses prix augmenter, 237 euro le Mwh en 2010 et 319,3 euro le MWh en 2021
source Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ten00117/default/bar?lang=fr

## Slide 22: Quel prix demain ?
Pour le marché, distinguer marché spot et marché long terme
  Marché spot RTE, ajustement temps réel, faible volume, très variable
    https://www.rte-france.com/eco2mix/les-donnees-de-marche
  Distinguer « pointe », et « ruban » dans marché moyen- long terme
  Futures Cal 23, ruban pour l’année 2023, atteint en France sur le marché de gros de l’électricité plus de 1000 euro le MWh le 26 août 22, puis redécroit depuis autour de 600 Euro le MWh, Cal 24 pour 2024 redescend autour de 275 Euro le MWh….très très loin d’une base autour de 50 euro à 100 euro le MWh…loin, pour la France, de toute réalité économique ???
    https://www.eex.com/en/market-data/power/futures#%7B%22snippetpicker%22%3A%22EEX%20French%20Power%20Futures%22%7D

## Slide 23: Causes de cette première envolée de prix entre 2010 et 2021 (+ 52%)
Inadaptation des conditions d’ouverture du marché de l’électricité
  dispositif ARENH, ( volume de 100 TWh mis à disposition des concurrents d’EDF à 42 euro le MWh de 2012 à 2022) Inefficace et non pertinent
    Ignorant qu’un monopole public pouvait aussi être performant ( cf prix, exportations d’électricité durant des dizaines d’années avant ouverture )
    Evaluation centrée sur degré d’ouverture à la concurrence et non sur le prix au consommateur, et sans considération de la valeur ajoutée du service public et de l’ intérêt général
  Augmentation des tarifs réglementés (énergie et acheminement) décorrélée du coût de production, de transport ou de distribution
Impact de Fukushima en 2011 avec ré-interrogation du nucléaire en Allemagne et en Europe. Diminution volontaire de la part pilotable décarbonée compétitive ( arrêt de Fessemheim et ailleurs en Europe), augmentant de facto la dépendance de la France et de l’Europe au gaz en tant qu’énergie pilotable
Coût direct et indirect dans le réseau du développement massif des énergies renouvelables intermittentes, dans un calendrier qui aurait dû être réinterrogé au regard de l’électricité déjà décarbonée en France, et de la disponibilité effective du pilotable décarboné en Europe
Notes: inefficacité,: le résultat est là
Non pertinence de l’Arenh: partait de la considération qu’un monopole public ne pouvait pas être plus performant que des opérateurs dans un marché pleinement ouvert alors que la France disposait début 2000 de l’une des électricités les plus compétitives d’Europe, avec une balance exportatrice de milliards d’euro chaque année depuis des dizaines d’années
Détournement : Alors que le risque industriel est porté seulement par l’opérateur historique, aucun nouvel investissement n’a été engagé par la concurrence. cela a bien profité à quelques uns mais, ni à EDF, ni aux particuliers qui ont vu leur facture augmenter
Réglementation non adaptée reposant sur le principe de contestabilité du Marché, pour ouvrir à la concurrence, conduisant à faire augmenter le tarif réglementé pour faire perdre de parts de marché à l’opérateur historique, fut il le meilleur d’Europe
Perte de vue et des fondamentaux sur l’improtance du piltotable dans l’équilibre production consommation d’électricité, la demande comme la production pouvant être tres varabiable en fonctiond ela météo, et perte de vue de l’enjeu geostratégique de la non dépendance
Impact de Fukushima en 2011 avec réinterrogation sur le nucléaire en Europe, notamment en Allemagne qui accélere l’arrêt , 2022, on y est, il en reste trois en route qui devaient être arrêtées fin 2022
La réinterrogation du calendrier de déploiement des énergies renouvelables en France est requise au regard du principe de subsidiarité ( nécessité de prendre en considération que la France dispose déjà d’une électricité décarbonée) et du nécessaire respect de l’engagement COP 21 de la France et de l’Europe. En effet, dans un contexte général de modération de la consommation énergétIque, l’imposition d’un développement massif du renouvelable intermittent conduit en France, avec imposition obligatoire de moyens prioritaires, sans prise en considération des dispositifs d’accompagnement requis en parallèle, disponibilité d’un pilotable décarboné pemettant , en l’absence de vent et de soleil, de répondre à la demande, et compte tenu par ailleurs que l’équivalence carbone de ces moyens , éoliens et solaires, n’apportent par eux mêmes aucune valeur dans la lutte prioritaire contre l’effet climatique, ( le nucléaire est plus favorable à ce titre que l’éolien ou le solaire), ce développement trop massif peut conduire à faire augmenter ses émissions de carbone et à violer par la France ses engagements COP 21.
La France a déjà non respecté ses engagements par la réglementation thermique du batiment RT 2020 qui imposait le gaz au détriment de l’elctricité décarbonée dans les batiments , ce qui lui a valu une condamnation dans les tribunaux ( cf affaire du siècle)

## Slide 24: Priorités à court et moyen terme
Appel à la modération dans la consommation d’énergie, tous acteurs
Reconsidérer la régulation du marché, et les missions de service public et d’intérêt général
Reconsidérer le Nucléaire comme un atout stratégique en tant qu’énergie pilotable décarbonée
Continuer un développement mesuré du renouvelable, dans la transparence des coûts directs et indirects et dans l’étroite concertation avec les territoires et les populations
Poursuivre innovation et développement, batteries, hydrogène, hydroliennes, nouveau nucléaire…garder en perspective la double approche, technologique/industrielle et mode de vie/attentes sociétales
Notes: Des missions de service public peuvent être efficaces, universelles, saans préjudice de l’innovation pouvant être portée par le marché et la concurrence
Quelle part de renouvelable demain, pourquoi, à quel coût, et avec quelle régulation?
  Nécessité, suivant le principe de subsidiarité qui guide le fonctionnement de l’Union Européenne, de valoriser l’électricité déjà décarbonée en France grâce au parc existant hydraulique et nucléaire, et arrêter le « nuclear bashing » au niveau européen
La taxonomie européenne, à reprendre, fixe un délai à 2045 pour l’obtention de permis de construire pour de nouvelles centrales nucléaires
Comment financer le nouveau nucléaire, dans une régulation de moyen long terme, prenant en compte l’ensemble des externalités et l’enjeu géostratégique pour l’Europe de non dépendance,
Quelle part en Europe pour le gaz versus nucléaire pour l’indispensable pilotable et l’incidence sur la dépendance, sur l’effet de serre, sur les générations futures et sur le marché ?
Quelle part demain de nouvelles capacités de stockage, nouvelles stations de pompage, Hydrogène? Pour l’hydrogène, qu’il faudra produire, stocker, transporter, distribuer, à quel coût?
Comment garantir de manière pérenne, en France, comme dans les autres pays d’Europe, la maîtrise et la performance industrielle, tant pour le renouvelable que pour le nucléaire, avec conjointement des enjeux de compétences, d’acceptabilité et de compétitivité ?
Quelle place entre marché et régulation, quelle place donner aux tarifs réglementés, quel contrôle public? Quelle définition et contrôle des missions de service public ? Quelle transparence pour le contribuable et dans les comptes publics ?
La taxonomie européenne fixe un délai à 2045 pour l’obtention de permis de construire pour de nouvelles centrales nucléaires

## Slide 25: Pour esquisser différents scénariis ou pour éviter des récifs?
Scénario catastrophe: repli, démission, décroissance volontaire ou obligée de la demande, du niveau de vie, du bien-être en société, avec remise en cause des besoins vitaux fondamentaux pour l’économie du pays ?
Fuite en avant, avec, au regard des enjeux financiers et géostratégiques sous jacents, ouverture de la porte à toutes les dérives, spéculations et exclusions…?
Ou reprise en main, et de nos fondamentaux industriels, et de notre gouvernance publique, tant au niveau France qu’au niveau Europe, avec reconsidération de ce qui relève d’abord de l’intérêt général ?
Notes: Scenario 1: tout le monde plonge
Scenario 2 : 80 pur cent plonge et 20 pour cent s’engraisse
Scenario 3 : tout le monde gagne, y compris les générations futures