## Slide 1
Eau Potable – Orléans Métropole
  Définition - réglementation
  Etat des lieux
  Qui fait quoi ?
  Comment s’informer ?
Réunion publique – ICEO et Eau Secours Orléanais
Olivet, le 03/04/2018
Présentation de Vincent MICHEL
responsable cellule eau,
délégation ARS du Loiret

## Slide 2
Définitions
Une eau qui respecte des normes
Pour les eaux distribuées
Pour les eaux prélevées dans le milieu
Limite de qualité
paramètre susceptible de générer des effets immédiats ou à plus long terme sur la santé
Références de qualité
substance sans incidence directe sur la santé , mais qui peut mettre en évidence un dysfonctionnement ou être à l’origine d’inconfort ou de désagrément pour le consommateur

## Slide 3
Définition
Pour l’usager, c’est le plus souvent une eau
transparente
non colorée
qui n’a pas mauvais goût
qui n’a pas mauvaise odeur
qui n’est pas trop calcaire…

## Slide 4
Code de l’environnement
  L215-13 : déclaration d’utilité publique de la dérivation des eaux entreprise dans un but d’intérêt général par une collectivité publique
  L214-1 à 11 : autorisation préfectorale ou déclaration nécessaire en vue d’un prélèvement d ’eau :
Réglementation
A : si prélèvement > 200 000 m3/an
D : si prélèvement compris entre 10 000 et 200 000 m3/an
En Zone de Répartition des Eaux
A : si prélèvement > 8 m3/h
D : si prélèvement < 8 m3/h et non domestique (1000 m3/an)

## Slide 5
Code de la santé publique
  L1321-7 : autorisation préfectorale nécessaire en vue de la consommation humaine pour :
    production
    distribution par réseau public ou privé
  L1321-2 : déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvements et détermination des périmètres de protection
  R1321-13 à 14 : périmètres de protection
Réglementation
PPI : tous les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols y sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans l'acte de DUP
PPR : sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions
PPE : possibilité de réglementer, périmètre facultatif

## Slide 6
Forage
PPI
PPR
PPE
Réglementation

## Slide 7
Etat des lieux
NITRATES
Pas de problèmes de nitrates dans la métropole dans l’eau du robinet mais des ressources parfois contaminées
St Jean de la Ruelle : interconnexion avec Orléans depuis 2008 
Ingré : stations de traitement depuis 2013 
Saran : nouvelles ressources depuis 2016 
EFFETS SANITAIRES
cyanose, maladie des bébés bleus,
classé 2A par le CIRC dans les conditions de formation endogène de nitrosamines

## Slide 8
Etat des lieux
PESTICIDES
EFFETS SANITAIRES : variable selon la molécule
Atrazine et déséthylatrazine (au-delà de 60 µg/L)
    perturbateur endocrinien
    baisse du poids corporel
    dilatation de l’oreillette droite
Peu de problèmes de pesticides dans la métropole dans l’eau du robinet mais des ressources parfois contaminées
Ingré : stations de traitement depuis 2013 
Des problèmes à résoudre à Ormes et La Chapelle St Mesmin

## Slide 9
Traces de solvants à St Hilaire St Mesmin , à Olivet sur captage Ardillère seulement
Etat des lieux
SOLVANTS CHLORES
EFFETS SANITAIRES
Cancérogène (classe 1 pour le trichloréthylène) cancérogène probable (classe 2A pour le tétrachloréthylène)
Atteinte du système nerveux central, du foie, du système immunitaire, du système respiratoire (surtout par inhalation)

## Slide 10
Pas de problématique chlorure de vinyle dans la métropole
quelques tronçons PVC ancien
mais temps de séjour faible dans ces réseaux urbains
Etat des lieux
CHLORURE DE VINYLE
EFFETS SANITAIRES
Cancérogène (classe 1)
A l’origine de l'angiosarcome hépatique, forme rare de cancer du foie mais spécifique du chlorure de vinyle
Peut être à l’origine de carcinomes hépatocellulaires, forme la plus fréquente de cancer du foie, non spécifique du chlorure de vinyle

## Slide 11
Pas de problématique de perchlorates dans la métropole
PERCHLORATES
Etat des lieux
EFFETS SANITAIRES
Perturbateur endocrinien qui interfère avec le processus d’incorporation de l’iode par la thyroïde ; peut induire une diminution dans la synthèse des hormones thyroïdiennes.

## Slide 12
Etat des lieux
SELENIUM
EFFETS SANITAIRES
Sélénose (lésion des phanères et de la peau)
Mais aussi oligo-élément nécessaire pour notre organisme
Pas de problématique de sélénium dans la métropole mais des dépassements épisodiques à La Chapelle St Mesmin et un mélange à maîtriser à Saran et Orléans

## Slide 13
Qui fait quoi ?
L’ARS assure le contrôle pour l’Etat
Le gestionnaire (maître d’ouvrage et exploitant) s’assure du respect des normes et du bon fonctionnement de ses installations

## Slide 14
ARS
ARS
Veille et sécurité
sanitaires
Prévention et
promotion
de la santé
Organisation des soins
Sujets transverses :
permanence des soins…
Médico-social
Santé environnement

## Slide 15
ARS – délégation du Loiret
Délégué départemental
Pôle santé publique et environnement
Pôle offre sanitaire et médico sociale
Unité santé environnement
Unité veille et sécurité sanitaire
Prévention et promotion de la santé
Cellule eau
4 agents
Cellule habitat et cadre de vie

## Slide 16
ARS - missions eau
Police administrative intervenant pour le préfet
Instruction administrative des autorisations
Contrôle sanitaire, inspection
Gestion des situations à risque, préparation aux crises
Conseiller sanitaire du préfet
Informer
Cellule eau
Eau du robinet
Baignades
Piscines
Eaux conditionnées

## Slide 17
Le gestionnaire
Le maître d’ouvrage = Orléans Métropole
L’exploitant = le délégataire (Suez ou Véolia)
ou le maître d’ouvrage pour les régies
La collectivité doit de surveiller en permanence la qualité de l’eau
concerne les installations
captage, station de traitement, réseau de distribution
concerne des tests analytiques internes

## Slide 18
Comment s’informer ?
Sur le site du ministère de la santé
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/qualite-de-l-eau-potable
Sur le site de l’ARS Centre - Val de Loire
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/eaux-potable-et-de-loisirs
Sur le site de la métropole
http://www.orleans-metropole.fr/148/eau-potable.htm
Sur le site eaufrance
http://www.ades.eaufrance.fr/
…

## Slide 19
ARS Centre – Val de Loire
Délégation départementale du Loiret
Unité santé environnement
02 38 77 31 41
ARS-CENTRE-DD45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr
Vincent MICHEL, responsable cellule eau, délégation du Loiret