Le Multimètre

Fiche
Technique

L'appareil

      1. Appuie long pour démarrer l'appareil

Zone Voltmètre
Placer le sélecteur sur le calibre le plus grand.

 m. continue
 m. alternatif

Zone Ohmmètre
Placer le sélecteur sur le calibre le plus grand.

Zone Ampèremètre
Placer le sélecteur sur le calibre le plus grand

m. continue
m. alternatif

Mesure d'Intensité du courant – Ampèremètre - A

1. Placer le multimètre en série dans le circuit de manière

  2
  à ce que le courant le traverse, arrive par la borne A (1)
  ou mA (2) et sorte par la borne COM.
  1

2. Placer le sélecteur sur le calibre d'intensité choisi.

Mesure de Tension électrique – Voltmètre - V

1. Placer le multimètre en dérivation aux bornes de l'appareil
  dont on veut mesurer la tension, de manière à ce que la
  borne V soit du coté du pôle + du générateur et donc la

  borne COM du coté du pôle – du générateur.
2. Placer le sélecteur sur le calibre de tension choisi.

Mesure de Résistance électrique – Ohmmètre - Ω

1. Placer le multimètre aux bornes d'une résistance (hors
  du circuit).
2. Placer le sélecteur sur le calibre de résistance choisi.