Cuve à Ondes
Mise en service
- Remplir la cuve en verre avec de l’eau, jusqu’au 2/3 environ.
- Installer et ajuster la hauteur de l’embout choisi avec le support en faisant, soit :
   Effleurer l’extrémité de l’embout à la surface de l’eau
   Les ondes planes se voient mieux à l’arrière, avancer la tige au maximum et observer les ondes de derrière.
Fonctionnement
- À la mise en route, le mode synchrone s’allume par défaut.
- Ajuster l’amplitude du générateur d’air à l’aide des touches n°3. le réglage de l’amplitude des ondes : Monter l’amplitude au maximum (beaucoup de bruit)
  Si l’amplitude est trop faible, il y aura un mauvais contraste, si l’amplitude est trop élevée, les ondes apparaitront comme dédoublés.
- Sélectionner le mode synchrone ou asynchrone (touche n°4).
  - «mode synchrone» (DEL rouge allumée) Ajuster la fréquence du générateur et du stroboscope simultanément à l’aide des touches n°1. Pour une observation ralentie ou une immobilisation des phénomènes, il sera nécessaire d’utiliser le stroboscope en «mode synchrone».
  - «mode asynchrone» (DEL rouge éteinte). Ajuster la fréquence du générateur à l’aide des touches n°1 et la fréquence du stroboscope à l’aide des touches n°2. Le réglage des ondes est moins facile en mode asynchrone mais on voit mieux l'immobilité.
- le réglage de la fréquence : entre 20 et 30 Hz

1. Régler la fréquence du générateur d’ondes en modes synchrone ou asynchrone et la fréquence du stroboscope en mode synchrone.
2. Regler la fréquence du stroboscope en mode asynchrone.
3. Régler l’amplitude d’ondes du générateur d’air.
4. Sélectionner le mode synchrone ou asynchrone.
5. Voyants de mode synchrone (diode allumée) et asynchrone (diode éteinte)
6. Touche autorisant une utilisation en lumière continue de la LED.